## Slide 1
PROJECT REPORT
代表病例路径规划 3D 视图
脑出血 CT 影像分割与
穿刺路径规划流水线
从原始 DICOM 到关键结构分割、风险禁区生成、路径规划与报告输出
2
病例数
8
转换序列
8.37 mL
疑似血肿
1 个病例检出
2
合法路径
汇报重点
• 完整跑通 9 步处理流程
• 产出 NIfTI、mask、overlay、3D 图、路径 JSON 和 PDF 报告
• 当前方法为规则/几何驱动原型，结果需要人工复核
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 1

## Slide 2
OBJECTIVE
项目目标与最终交付
把 CT 原始数据转化为可检查、可汇报、可追踪的结构化结果
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 2
输入
医院导出的 DICOM 切片
包含图像、空间位置和扫描参数
分割
标出颅骨、颅腔、脑组织、血肿
以及脑室等结构
规划
在避开风险禁区的前提下
寻找候选穿刺直线路径
报告
输出 PNG、JSON、TXT 和 PDF
便于复核和汇报
当前项目定位
• 不是自动诊断系统，也不能替代医生判断
• 核心价值是把流程自动化，把中间结果可视化
• 适合做原型验证、流程演示和后续算法替换的基础
本次已跑出的结果
• 2 个病例完成转换和全部分割禁区生成
• 1 个病例检出疑似血肿并完成路径规划
• 2 个病例均生成自然语言方案和 PDF 报告

## Slide 3
DATA
数据与运行结果概览
本次基于已解压的头颅 CT 数据完成端到端跑通
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 3
项目
结果
遍历文件
1003 个
识别 DICOM
1001 个
DICOM series
11 个
成功转换
8 个体数据序列
跳过序列
3 个（定位像/患者方案等）
失败序列
0
病例
颅腔
脑组织
血肿
0099039449
827.24 mL
785.40 mL
8.37 mL
0100297683
1048.32 mL
999.50 mL
0.00 mL
病例 0099039449 · 薄层软组织 CT 三视图
病例 0100297683 · 薄层软组织 CT 三视图

## Slide 4
PIPELINE
全流程总览
9 个步骤串起数据读取、分割、风险建模、路径规划和报告输出
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 4
01
DICOM 转 NIfTI
02
颅骨分割
03
脑/血肿分割
04
脑室分割
05
血管风险禁区
06
脑干近似
07
功能区近似
08
路径规划
09
报告生成
汇报时的一句话解释
• 先把 CT 切片拼成三维体数据，再逐层生成可避让的结构 mask，最后在这些约束下寻找候选穿刺路径。

## Slide 5
STEP 1
步骤 1 · DICOM 转 NIfTI
目的：把医院导出的原始 CT 切片整理成后续算法可处理的三维体数据
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 5
做了什么
• 递归扫描原始 DICOM 目录
• 按 SeriesInstanceUID 自动分组
• 跳过定位像、剂量报告、切片数过少的序列
• 写出 .nii.gz 三维影像和三视图预览
指标
结果
识别 DICOM
1001 个
获得 series
11 个
转换成功
8 个
失败
0 个
主用序列
0.80mm Hr40 / Hr60
转换后生成的 NIfTI 三视图预览

## Slide 6
STEP 2
步骤 2 · 颅骨分割
目的：先找到头骨外壳，为颅腔提取和入颅点采样打基础
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 6
颅骨 overlay：白/红色区域为骨结构
颅骨 3D 表面渲染
方法
• 骨 HU 阈值筛选
• 开闭运算清理噪声
• 3D 最大连通域保留主颅骨
病例
颅骨体积
0099039449
402.10 cm³
0100297683
484.34 cm³

## Slide 7
STEP 3
步骤 3 · 颅腔、脑组织、血肿粗分割
目的：定位脑内空间，并筛出疑似出血区域
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 7
脑/血肿 overlay：红色为疑似血肿
颅骨半透明 + 血肿 3D
处理逻辑
• 由颅骨填洞得到颅腔
• HU 0-80 提取脑组织区域
• HU 45-80 + 几何过滤筛血肿
病例
颅腔
脑组织
血肿
0099039449
827.24
785.40
8.37
0100297683
1048.32
999.50
0.00
单位：mL；血肿为粗分割结果，需要人工复核。

## Slide 8
STEP 4
步骤 4 · 脑室分割
目的：找出脑室区域，作为路径规划时需要避开的结构
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 8
青色区域为脑室候选
颅骨 + 脑室 + 血肿 3D
方法
• 颅腔内筛选 CSF HU 范围
• 剔除贴近颅骨的脑沟/蛛网膜下腔
• 保留较大的连通域作为脑室
病例
脑室体积
连通域
0099039449
19.09 mL
5
0100297683
40.29 mL
4

## Slide 9
STEP 5
步骤 5 · 血管风险禁区
目的：在平扫 CT 无法精确分割血管时，生成保守避让区
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 9
红/橙色风险区用于路径避让
风险区 3D 展示
关键说明
• 这一步不是精确血管分割
• 平扫 CT 难以看到未钙化血管
• 用高密度结构 + 解剖先验生成风险区
病例
风险区体积
0099039449
77.76 mL
0100297683
213.37 mL
后续接入 CTA/MRA 后应替换为真实血管分割。

## Slide 10
STEP 6-7
步骤 6-7 · 脑干与功能区近似禁区
目的：把高风险结构纳入路径规划约束，但当前是几何近似
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 10
脑干近似禁区 overlay
功能区近似禁区 overlay
脑干近似
• 基于颅腔下部、中线附近位置
• 结合 HU 约束和最大连通域
• 用于路径规划避让，不是精确脑干边界
功能区近似
• 按颅腔归一化坐标画经验区域
• 覆盖运动、语言、视觉和深部核团
• 真实功能区需要 MRI/fMRI 或图谱配准
病例
脑干
功能区
0099039449
20.89
185.52
0100297683
36.70
204.56
单位：mL

## Slide 11
STEP 8
步骤 8 · 穿刺路径规划
目的：在避开禁区的前提下，从颅骨外表面找到到达血肿的候选直线路径
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 11
路径 overlay：线条为候选路径，黄星为目标点
路径规划 3D
路径评估规则
• 入颅点来自颅骨外表面采样
• 目标点沿血肿 PCA 长轴采样
• 路径主体不得穿过脑室、血管风险、脑干等禁区
路径
目标
长度
角度
Top-1
质心
50.6 mm
18.1°
Top-2
远端 A
92.4 mm
75.1°
候选入颅点 1500 个，最终合法路径 2 条；另一病例因血肿 mask 为空自动跳过。

## Slide 12
STEP 9
步骤 9 · 自然语言方案与 PDF 报告
目的：把分割图、统计结果和路径规划结果整理成可交付材料
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 12
报告中的路径主页图
自动生成文件
• 每个病例生成 plan.txt
• 每个病例生成 report.pdf
• PDF 包含封面、方案、路径图和各分割页
推荐路径摘要（病例 0099039449）
入颅点 LPS: (77.57, -143.12, -513.71) mm
目标点 LPS: (33.24, -166.86, -507.71) mm
进针长度: 50.6 mm 入颅角度: 18.1°
报告价值
• 把零散输出统一到医生/评审容易浏览的格式
• 保留 JSON 结构化结果，方便后续程序复核
• 适合作为阶段性汇报和人工检查入口
病例
plan.txt
report.pdf
0099039449
已生成
已生成
0100297683
已生成
已生成

## Slide 13
NEXT
局限性与下一步计划
当前系统已经跑通流程，但距离临床可用还需要数据、模型和验证体系
Songtt_proj01 · 自动化流水线汇报 · 13
医学边界
平扫 CT 无法精确显示血管、功能区和脑干边界；这些模块目前是保守近似。
算法边界
血肿依赖 HU 阈值和形态学规则，可能漏检或误检，需要人工复核。
规划边界
路径仅评估直线和 mask 碰撞，未纳入骨缝、皮肤肌肉、器械、真实血管变异。
工程边界
当前为脚本流水线，后续应封装一键运行、日志、质控和可视化交互。
建议推进顺序
• 人工复核当前 2 例结果 → 接入更多数据和医生标注 → 替换精度不足的近似模块 → 增加 3D 交互复核 → 建立定量评估指标